## Slide 1
Óscar Moutinho – Fundador da Eye2Map
Aplicação SIG open source MicMac
L. Duarte*a, O. Moutinho, A. Teodoroa,
a Earth Sciences Institute (ICT), Faculty of Sciences, Rua Campo Alegre, 4169-007, Porto, University of Porto, Porto, Portugal;
* liaduarte@fc.up.pt

## Slide 2
Resumo
Introdução
Objetivos
Metodologia
Resultados
Conclusões
Trabalho Futuro

## Slide 3: Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS)
Introdução
Unmanned Aerial Systems (UAS) são conhecidos sob diversos nomes e acrónimos:
  ‘‘Unmanned Aerial Vehicle’’ (UAV)
  ‘‘aerial robot’’
  ‘‘drone,’’ com ‘‘UAV’’ e ‘‘drone’’ a serem os mais populares.
A Organização internacional de Aviação Civil (ICAO) introduziu o conceito de ‘‘Remotely-Piloted Aerial System’’ (RPAS).
O uso de Rpas para aplicações de deteção remota tornou-se mais frequente.
Um sério concorrente à imagem de satélite e de avião.

## Slide 4: Software Fotogramétricos
Introdução
Com RPAS – acesso fácil e generalizado a fotografia aérea
Necessidade de software fotogramétrico direcionado
Várias opções no mercado
  PhotoScan
  Pix4dMapper
  UASMaster
  PhotoMod UAS
  Entre muitos outros
poucas open Source
  VisualSFM
  Python Photogrammetric Toolbox
  Open Drone Map
  MicMac
  As que existem são difíceis de usar

## Slide 5: MicMac
Introdução
Ferramenta Fotogramétrica Open Source
Licença CeCILL-B (Uma adaptação à lei Francesa da Licença L-GLP)
Início em 2005 No Instituto Geográfico Nacional Francês (IGN)
Ferramentas escritas em C++
Parametrizado em linha de comandos
Por cada commando existe uma interface gráfica

## Slide 6: MicMac
Introdução
Usado em diferentes contextos:
  Imagens terrestres, de RPAS, avião ou satélite
  informação Geográfica
  Engenharia Civil/Arquitetura
  História/Arqueologia
Vários estudos indicam-no como tecnicamente muito rigoroso
Boas credênciais dos institutos de desenvolvimento (IGN e CNES)
Software Open Source de fotogrametria mais aplicado à informação geográfica

## Slide 7: Software qgis
É um software open source de Informação Geográfica.
A principal vantagem é a eficiência no desenvolvimento de novos plugins utilizando a linguagem Python.
Cada vez mais pessoas individuais e instituições/empresas usam-no como alternativa
O QGIS tem as suas próprias APIs (Application Programming Interface), como o QGIS API, Gdal/ OGR API, PyQt4 API e PyQGIS API que foram usadas no desenvolvimento da aplicação.
Introdução

## Slide 8
Integrar o MicMac de forma mais simples e acessível no QGIS.
Criar uma nova ferramenta Open Source aplicada a fotogrametria e deteção demota – MicMac-GIS.
Cativar mais pessoas e instituições no seu uso e exploração
Criar uma ferramenta QGIS com as funções mais usadas do MicMac para produção de:
  Ortofotos;
  Modelos Digitais de Superfície (MDS);
  Relevo Sombreado;
  Nuvens de pontos.
Objetivos

## Slide 9: Metodologia - levantamento
Metodologia
Planeamento de voo
Aquisição de imagens
Processamento de dados

## Slide 10: Metodologia - Processamento
Metodologia
Fotos
Tapioca
Pontos de Ligação
Tapas
Orientação Relativa
Orientação Interna
Calibração da Camara
Apericloud
Nuvem Esparsa
CenterBascule
Georreferenciação
ChgSysCo
Projeção para ETRS89PTTM06
Malt
MDS
Correlação Densa
Relevo Sombreado
Tawny
Ortofoto

## Slide 11: Dados
35 fotos.
Subconjunto de imagens obtidas por RPAS na praia da Aguda em Espinho, Portugal em 2013.
Câmara: Canon Ixus 220HS
Altura de voo: 130-140m aGL (Acima do ponto de partida)
Tamanho de pixel: 5cm
Metodologia

## Slide 12: Aplicação
Metodologia

## Slide 13
Relevo Sombreado
MDS 10cm
Ortofoto 5cm
Resultados

## Slide 14: Nuvem de pontos (85M pontos)
MicMac- Aplicação SIG
Ligação a
Meshlab
CloudCompare
Subprocesso Comando Python
Resultados
Notes: as imagens estão todas orientadas entre si e é gerada informação sobre a profundidade dos objetos produzindo uma nuvem de pontos.

## Slide 15
Vantagens
  Ferramenta fotogramétrica em ambiente SIG
  Funções em linha de commandos integradas numa interface gráfica
  Simplificação do software
  interface gráfica intuitiva
Desvantagens
  Tempos de processamento ainda exagerados face à concorrência
  Algumas ferramentas ainda em desenvolvimento (não finais)
  Visualização 3D em software externo
Conclusões

## Slide 16
Adicionar mais funcionalidades do MicMac
Introduzir uma visualização 3D de nuvens de pontos dentro do QGIS
Minimizar o tempo de processamento
Adaptar o plug-in para o tipo de aplicação (Aéreo ou Terrestre)
Trabalho futuro

## Slide 17
Obrigado pela Atenção!
Aplicação SIG open source MicMac
fim
Soluções Geográficas para
Ambiente e Engenharia
L. Duarte*a, O. Moutinho, A. Teodoroa,
a Instituto de Ciências da Terra (ICT), Faculdade de Ciências, Rua Campo Alegre, 4169-007, Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal;
* liaduarte@fc.up.pt
UPTEC Polo do Mar – Avenida Liberdade 4450 Leça da Palmeira, Portugal
info@eye2map.com